## Slide 1
ВЛАСТИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ
ПЛАН
1. Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження;
2. Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму послідовного збудження;
3. Способи регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму послідовного збудження.
Література:
1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 387 с.;
2. Лавріненко Ю.М., Синявський О.Ю., Савченко В.В. Основи електроприводу: Підручник. К.: Вища освіта, 2010. 409 с.

## Slide 2
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження
Характерною особливістю ДПС ПЗ є те, що ОЗ включена послідовно в коло якоря і тому струм якоря одночасно є і струмом збудження, отже, магнітний потік машини є змінною величиною, що залежить від струму навантаження (у ДПС НЗ потік не залежить від навантаження).
Схема заміщення для двигуна постійного струму послідовного збудження (рис. б) може бути представлена в тому ж виді, що і для якірного кола ДПС НЗ, але в загальний опір силового кола додається ще й опір обмотки збудження тобто:
Схема включення двигуна постійного струму послідовного збудження: а) реальна; б) схема заміщення

## Slide 3
Для ДПС ПЗ справедливі рівняння для ЕРС і моменту двигуна, але вже за умови, що:
З цього рівняння не можна одержати аналітичні вирази для характеристик ДПС ПЗ, оскільки потік і струм (через явище насичення) пов'язані між собою нелінійною залежністю, яку, як правило, важко, а то і взагалі неможливо представити аналітичним виразом.
Рівняння електричної рівноваги для схеми заміщення ДПС ПЗ в усталеному режимі:
Рівняння електромеханічних і механічних характеристик ДПС ПЗ не відрізняються від відповідних виразів для ДПС НЗ:
де кФ(I) – залежний від навантаження, змінний потік машини.
Для ненасиченої магнітної системи двигуна механічна характеристика ДПС ПЗ має вигляд гіперболи.
Однією з асимптот її є вісь ординат, а іншою - пряма, паралельна осі абсцис, рівняння якої w = -B.
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження

## Slide 4
Хоча квадратична залежність між моментом і струмом двигуна в області насиченої магнітної системи не зберігається, проте ступінь цієї залежності залишається не нижчою 1,2-1.4 (тобто ), що є дуже цінною властивістю цих двигунів при пусках і перевантаженнях.
Жорсткість механічної характеристики змінюється і зростає із збільшенням навантаження.
Як правило, сучасні двигуни мають насичені магнітні системи навіть у номінальному режимі, тому пропорційність між струмом якоря і потоком збудження порушується і в результаті цього характеристики з гіперболічних стають близькими до прямолінійних.
Гіперболічна залежність зберігається лише на ділянках малих навантажень.
За однакового пускового струму ДПС ПЗ розвиває більший пусковий момент, ніж ДПС НЗ: якщо Iпуск = (2.0...2.5)Iном, то Мпуск = (2.4...2.8) Мном.
Це зумовлено тим, що для пускового струму магнітний потік стає більшим номінального і, отже, М = кФ(Iпуск)·Iпуск завжди більший ніж кФ(Iном)·Iпуск.
Момент ДПС ПЗ не залежить від коливань напруги в мережі, оскільки магнітний потік залежить тільки від струму якоря.
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження

## Slide 5
Основні області застосування двигунів постійного струму послідовного збудження: тягові електроприводи, електроприводи механізмів переміщення, підйому та ін.
Через наявність механічних втрат у двигуні і залишкове намагнічування полюсів, в дійсності, швидкість ідеального холостого ходу двигуна обмежена і досягає (5...6)ωном,
При малих навантаженнях двигун розвиває велику швидкість, оскільки із зменшенням струму якоря зменшується магнітний потік.
Так, у режимі ідеального холостого ходу, коли М = 0; I = 0, швидкість двигуна теоретично прямує нескінченності.
Проте, навіть за такої швидкості двигун може вийти з ладу, оскільки він не розрахований на роботу з такими відцентровими навантаженнями.
Тому для робочих машин та механізмів, що можуть працювати в режимі холостого ходу або дуже малого навантаження, застосовувати ДПС ПЗ в якості приводних двигунів недоцільно.
Окрім того, ДПС ПЗ недоцільно застосовувати в установках, з пасовими передачами, де можливе проковзування, або в передачах де кінематичний зв'язок може легко порушитися (наприклад, ланцюгові або фрикційні передачі).
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження

## Slide 6
Точкa короткого замикання (Iкз або Mкз) і область проти-вмикання для природної характеристики (крива 1), знаходиться далеко за межами номінального навантаження.
Для більш точного розрахунку характеристик, на практиці зазвичай необхідно мати залежності , що задаються в каталогах у вигляді графіків. За допомогою цих характеристик можна побудувати природну механічну характеристику
При збільшенні RΣ жорсткість характеристик буде зменшуватися і точки короткого замикання набувають конкретних, допустимих за перевантажувальною здатністю значень.
Для двигунів різної потужності і швидкості, що відносяться до однієї серії, характеристики у відносних одиницях практично збігаються.
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження
Універсальні характеристики для тягових ДПС ПЗ серії ДК
Характеристики всіх двигунів даної серії можуть бути представлені двома кривими у відносних одиницях, що називаються універсальними.

## Slide 7
Універсальні характеристики справедливі для ДПС ПЗ малої і середньої потужності.
Для двигунів великої потужності, заводом-виробником у документації як правило, наводиться залежність кФ = f(I).
Для характеристик, що наводяться в каталогах, а також для універсальних характеристик, як правило, вказаний обертовий момент на валу, а не електромагнітний момент двигуна.
Користуючись цими характеристиками, за наявності паспортних даних на машину дуже просто зробити розрахунок природної характеристики.
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму послідовного збудження
Розрахунок природної механічної характеристики
Для розрахунку характеристики використовуються паспортні дані двигуна - параметри ωном, Мном, Iном.
Розрахунок виконується графічним методом.
Задаючись величиною Î за виразом визначають відповідні значення струму в абсолютних одиницях.
Для кожного заданого значення струму Î за універсальною кривою
визначають відповідні значення і за формулою знаходять значення цього параметру в абсолютних одиницях.

## Slide 8
У такий спосіб одержують дані для електромеханічної характеристики ДПС ПЗ (графік має точно такий вигляд, як і універсальної крива, але тільки в іншому масштабі).
Для побудови механічної характеристики необхідно за універсальною кривою для заданих значень Î визначити відповідні значення і виконати перерахунок за формулою , а потім побудувати графік .
При аналітичному розрахунку характеристики попередньо розраховують криву намагнічування кФ(I).
Після цього, задаючись різноманітними значеннями Îі, за універсаль-ними кривими визначають відповідні значення , і використо-вуючи формули , , виконують перерахунок параметрів Iі й в абсолютних одиницях.
Розрахунок природної механічної характеристики
За формулами
визначають значення кФ(I) для різних значень I та будують криву кФ=f(I)
Використовуючи раніше наведені формули, розраховують природну або штучну характеристики для різних значень I (причому, параметр кФ(I) беруть з розрахункової кривої намагнічування).

## Slide 9
Двигуни постійного струму послідовного збудження можуть працювати як у рушійному, так і в гальмівних режимах.
Проте, можливості створення гальмівних режимів ДПС ПЗ більш обмежені, ніж у ДПС НЗ.
Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму послідовного збудження
Режим рекуперативного гальмування для нормальної схеми включення ДПС ПЗ (за відсутності шунтуючих контурів) практично не може бути реалізований за двома причинами:
- при зменшенні моменту і переході в режим холостого ходу швидкість двигуна може досягти неприпустимих за умовами міцності механічних частин значень.
- при зміні напрямку струму якоря одночасно змінюється і напрямок магнітного потоку, тому, для збереження знаку МРС при переході в генераторний режим необхідне переключення кінців обмотки збудження, що пов'язано з ускладненням схеми включення двигуна.
Застосування комбінованих схем шунтування може створити умови переходу в генераторний режим, але він також не буде режимом рекуперативного гальмування.

## Slide 10
Цей режим для ДПС ПЗ є основним гальмівним режимом і широко застосовується, як у ме-ханізмах з активним статичним моментом (механізми підйому), так і в механізмах із реактивним статичним моментом (механізми переміщенням і ін.).
Можливі два способи реалізації режиму проти-вмикання:
- шляхом зміни полярності напруги на затискачах якоря;
- за наявності активного навантаження, коли Мс > Мк.з двигуна, завдяки чому, під дією більшого статичного моменту Мс двигун починає обертатися в зворотному напрямку (електромагнітне гальмо).
Для реалізації гальмування за першим способом необхідно мати можливість змінити напрямок струму тільки в обмотці якоря, залишивши без зміни напрямок струму в ОЗ, як показано на рис.
Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму послідовного збудження
Гальмування проти-вмиканням
Схема включення ДПС ПЗ для режиму проти-вмикання

## Slide 11
При гальмуванні ДПС ПЗ проти-вмиканням для обмеження струму необхідно ввести додатковий опір.
Для визначення величини цього опору задавшись значенням початко-вого гальмівного струму (струму переходу) Iмакс=22,5(Iном), із рівняння електричної рівноваги для режиму проти-вмикання визначають Rдод:
Режиму проти-вмикання відповідає ділянка В-С штучної характеристики.
При досягненні швидкості обертання w = 0 щоб уникнути аварійного режиму двигун відключають від мережі.
Гальмування проти-вмиканням
де ωc - швидкість у попередньому рушійному режимі.
Характеристика ДПС ПЗ у режимі проти-вмикання (для реактивного моменту на валу)

## Slide 12
У випадку реактивного моменту на валу в процесі гальмування проти-вмиканням (якщо двигун не відключити від мережі при w = 0) відбудеться реверс швидкості і двигун почне обертатися в зворот-ному напрямку, поки не досягне швидкості, що відповідає точці Д.
Другий спосіб гальмування проти-вмиканням, як і для ДПС НЗ, застосовується для спуску вантажів із зниженою швидкістю.
Двигун включається в режим піднімання вантажу, але в коло якоря вводиться таке значення Rдод, щоб забезпечити примусове обертання в зворотному напрямку (І і ІV квадрант).
Гальмування проти-вмиканням
Характеристика ДПС ПЗ у режимі проти-вмикання (для реактивного моменту на валу)
При цьому двигун переходить на штучну характеристику, уповільнює обертання (підйом з уповільненням) і зупиняється в точці F, після чого змінює напрямок обертання (реверсується) за швидкістю і переходить у режим проти-вмикання (ділянка F-K). У точці K М = Мс, що відповідає усталеному режиму (спуск в режимі проти-вмикання з w = const).
Зміна знаку швидкості відповідає зміні знаку ЕРС, тобто остання вже направлена як і вектор напруги мережі (умова режиму ПВ).

## Slide 13
Рівняння електричної рівноваги буде мати вид:
Звідки вираз для струму:
Гальмування проти-вмиканням
Але оскільки швидкість двигуна <0 то електромагнітна потужність двигуна: P = кФ(I)Iw < 0.
Таким чином, і в даному випадку двигун споживає потужність як від мережі, так і з боку валу цілком витрачаючи її на втрати в системі приводу.
показує, що струм якоря залишається позитивним.
Електродинамічне гальмування
Динамічне гальмування ДПС ПЗ може бути здійснено двома способами:
- з самозбудженням двигуна;
- з незалежним збудженням двигуна.
Спосіб динамічного гальмування із самозбудженням широко застосовується на практиці, оскільки він не потребує живлення обмоток двигуна від мережі, що є обов'язковою умовою для схем аварійного гальмування.

## Slide 14
Суть цього способу гальмування полягає в тому, що двигун відключають від мережі і замикають на гальмівний опір Rдг. , залишаючи в якірному колі обмотку збудження.
При цьому двигун працює в режимі генератора із самозбудженням.
Електродинамічне гальмування
При роботі в рушійному режимі контакт ДГ розімкнутий, а контакти Л замкнуті. Струм в цьому випадку направлений проти ЕРС.
Для переведення двигуна в режим динамічного гальмування із само-збудженням контакти Л розмикають (двигун відключається від мережі), а контакти ДГ замикають.
Схема включення ДПС ПЗ в режимі динамічного гальмування із самозбудженням
При обертанні двигуна за рахунок запасеної кінетичної енергії механізму, або під дією активного моменту навантаження, потік залишкового намаг-нічування (Фзал ≠ 0) буде індукувати ЕРС залишкового намагнічування (Езал = кФзалωс), і в колі якоря буде протікати струм І вже в зворотному напрямку.

## Slide 15
Щоб уникнути розмагнічування машини необхідно, щоб напрямок струму через ОЗ не змінився (це і дозволяє реалізувати запропонована схема включення).
При цьому, струм, що створюється ЕРС залишкового потоку, підсилить магнітний потік та у свою чергу, викличе збільшення ЕРС і т. д.
Таким чином, ДПС буде працювати в режимі самозбудження.
Електродинамічне гальмування
Рівняння електричної рівноваги в режимі динамічного гальмування із самозбудженням буде мати вигляд: IRΣ = - Е,
де R Σ = Rя + Rоз + Rдод,
Rдод - додатковий (гальмівний) опір, який введений в контур гальмування для обмеження струму в момент переходу в режим динамічного гальмування;
де ωc – швидкість двигуна в момент переходу в режим динамічного гальмування.
Е = кФ(Iз) ωc,
Звідси нескладно визначити величину Rдод, що забезпечує заданий максимальний гальмівний струм.
За умовою перевантажувальної здатності цей струм не повинний перевищувати для ДПС (22,5)Iном.

## Slide 16
Тоді задаються значенням максимального струму Іmax=2Іном, визначають кФ(Imax) за кривою намагнічування, і знаючи швидкість ωc, при якій відбувається перехід двигуна в режим динамічного гальмування, знаходять додатковий опір контуру динамічного гальмування:
Електродинамічне гальмування
Для забезпечення самозбудження ДПС ПЗ недостатньо виконання умови незмінності напрямку Iз через ОЗ як у рушійному, так і в гальмівному режимах.
Для забезпечення всіх умов можли-вості самозбудження, розглянемо фізичну сутність цього процесу.
Якщо ДПС ПЗ працював у рушійному режимі з деякою швидкістю ωc і струм у якірному колі при цьому був Iс, то ЕРС машини дорівнює
Характеристики ДПС ПЗ у режимі
динамічного гальмування із самозбудженням
E = кФ(Iс) ωc.

## Slide 17
При відключенні двигуна від мережі і замиканні на Rдод, у відповідності з наведеною вище схемою, знак ЕРС не змінюється, а її початкове значення визначається залишковим потоком і швидкістю ωc:
Електродинамічне гальмування
Залишковий струм, протікаючи обмоткою, викликає виникнення потоку Ф1, величина якого залежить від Iзал, що, в свою чергу, дорівнює:
Якщо при цьому наведений потік Ф1 виявиться більшим Фзал, то відбудеться підсилення магнітного потоку.
Езал = кФ(Iзал) ωc
де Iзал - струм, що створюється залишковою ЕРС (це достатньо мала величина).
ЕРС двигуна з підсиленням потоку зростає, а значить і струм I = Iз стане більшим, оскільки I = E/RΣ, а це призведе до ще більшого зростання Е, I, Ф і т. д.
Поки Ф1 залишається малим, то і струм I зростає повільно (частина характеристики динамічного гальмування з великою крутизною); при достатньому збільшенні потоку машини її струм починає зростати швидше.
Це відповідає пологій частини характеристики.

## Slide 18
Таким чином, процесу самозбудження відповідає полога ділянка характеристики динамічного гальмування.
Якщо ж, при переведенні в режим ДГ опір Rдод буде занадто великим і Iзал через це буде наводити Ф1<Фзал, то самозбудження не відбудеться.
Електродинамічне гальмування
Необхідні умови самозбудження:
- забезпечити протікання струму в ОЗ у тому ж напрямку, що й у рушійному режимі (за допомогою спеціальної схеми переключення);
- для заданої швидкості і величини залишкового потоку Фзал. забезпечити струм, достатній для створення магнітного потоку Ф1 > Фзал.
Гальмування буде більш інтенсивнішим, якщо значення Rдод мале, тобто перехід у режим ДГ на заданій швидкості при менших Rдод забезпечує більший за величиною струм Iдг, але при цьому варто враховувати, що задані Rдод і wпоч повинні забезпечити виконання другої умови самозбудження.
Недоліком цього способу гальмування є те, що процес протікає недостатньо плавно.
Дійсно, при опусканні вантажу в перший момент переходу в режим ДГ швидкість двигуна і його гальмівний момент дуже малі (частина характеристики з великою крутизною).

## Slide 19
Вантаж практично вільно опуска-ється під дією сили тяжіння; при опусканні швидкість швидко зростає, відбувається процес самозбудження і гальмівний момент різко збільшується.
Двигун починає загальмовуватись (ділянка 0 -2).
Електродинамічне гальмування
Тому режим ДГ із самозбудженням використовується переважно як аварійний.
Втрати в цьому режимі пропорційні квадрату струму навантаження.
Характеристика динамічного гальмування при опусканні вантажу
Динамічне гальмування з незалежним збудженням дозволяє одержати більш плавний процес гальмування.
У цьому випадку обмотка збудження підключається через додатковий опір до окремого джерела живлен-ня, а якір двигуна замикається на гальмівний опір.
Додатковий опір у колі збудження Rд.оз. може бути визначене як

## Slide 20
Оскільки двигун працює з незалежним збудженням, то характеристики в режимі ДГ у цьому випадку подібні відповідним характеристикам ДПС НЗ і є лінійними.
Електродинамічне гальмування
Із зростанням Rдод у якірному колі зменшується величина гальмівного моменту, а отже, і інтенсивність гальмування.
Для одержання достатнього гальмівного моменту двигун повинен мати магнітний потік, що приблизно дорівнює Фном, тобто в ОЗ повинен протікати струм збудження, що приблизно дорівнює номінальному.
Отже, при ДГ із незалежним збудженням із мережі буде споживатися потужність, що майже дорівнює номінальній, тобто значно знижуються енергетичні показники електропривода:
І в тому, і в іншому випадку, режим динамічного гальмування, з точки зору енергетики електроприводу, характеризується великими втратами.

## Slide 21
Способи регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму послідовного збудження
Зміна швидкості ДПС ПЗ можлива тоді, коли хоча б один із його параметрів відрізняється від номінального.
Як і в ДПС НЗ регулювання може бути реалізоване одним із способів:
- введенням у коло якоря додаткового опору;
- зміною напруги прикладеної до якірного кола двигуна;
- зміною магнітного потоку двигуна.
Розрахунок штучних характеристик ДПС ПЗ незалежно від способу їх одержання виконується за рівняннями для ЕРС і моменту двигуна:
ωш = Еш /кФ(Iз); Еш = кФ(Iз) ω ш; Мш = кФ(Iз) ω Iя;
де кФ(Iз) розраховується за універсальною кривою ω(Iя).
Регулювання швидкості введенням додаткового опору в коло якоря
Рівняння швидкісної і механічної характеристики двигуна при введенні додаткового опору в якірне коло має вид:
де Rдод - заданий додатковий опір.

## Slide 22
За універсальною кривою визначають значення для ряду значень Îі.
Розраховують криву намагнічування кФ(Iз) за формулою:
Для заданого Rдод розраховують швидкісні і механічні характеристики.
Аналізуючи характеристики, при введенні Rдод, можна відзначити:
- для малих навантажень незалежно від величини додаткового опору швидкість ідеального холостого ходу прямує до нескінченності .
Порядок розрахунку характеристик
Реостатні характеристики ДПС ПЗ
- жорсткість характеристик знижується із збільшенням Rдод;
- діапазон регулювання швидкості при введенні Rдод не перевищує 2.5:1 і залежить від навантаження.
Окрім аналітичного методу розрахунку, характеристики при введенні Rдод, можна розрахувати і побудувати графічним способом.

## Slide 23
- при зменшенні струму в колі якоря швидкість двигуна прямує до нескінченності, тобто і в даному випадку неможливий режим ідеального холостого ходу.
Вираз для швидкісної характеристики ДПС ПЗ при зміні напруги на якорі можна отримати таким чином:
Аналізуючи цю залежність можна зробити такі висновки:
зі зменшенням напруги на якорі, штучна характеристика розмішується нижче природної (тобто при зменшенні напруги зменшується ωш.
- характеристики при зміні напруги умовно паралельні між собою, оскільки статичне падіння швидкості у всіх випадках однакове (для однакових значень струмів);
Регулювання швидкості зміною напруги на якорі
де U1 - напруга, що прикладена до якоря (відрізняється від номінальної).
Характеристики ДПС ПЗ при зміні напруги на якорі.

## Slide 24
Цей спосіб може бути реалізований двома способами: шунтуванням обмотки збудження або якоря.
ДПС ПЗ є універсальною машиною, що дозволяє одержати велику кількість штучних механічних характеристик за допомогою різних способів включення ОЗ і якоря в комбінації з відповідними опорами (так звані шунтуючі контури).
Регулювання швидкості зміною магнітного потоку
Регулювання швидкості при шунтуванні обмотки збудження
Схема ДПС ПЗ із шунтуванням обмотки збудження
Як видно зі схеми, при введенні в силове коло опору Rш (шунта), що включається паралельно ОЗ, струм збудження буде відрізнятися від струму якоря і його величина буде залежати від опору шунта Rш.
Чим менше значення Rш, тим менший струм буде протікати через ОЗ, отже, менший магнітний потік Ф(Iз).

## Slide 25
де Еш - ЕРС у штучній схемі включення ;
Вихідними рівняннями, що описують таку схему, є:
- рівняння електричної рівноваги:
- рівняння ЕРС:
Регулювання швидкості зміною магнітного потоку
Розрахунок штучних характеристик здійснюється за загальною методикою, тобто:
- задаючись різними значеннями струму збудження (Iз), за допомогою універсальних кривих і паспортних даних дви-
гуна визначають залежність к(Iз) за формулою:
U = I Rя + Iш Rш + Eш,
Eш = к(Iз)ωш;
- рівняння струмів:
I = Iз + Iш.
визначають величину ЕРС двигуна Еш для штучної схеми включення:
Eш = U - I× Rя - Iз× Rоз,
де
визначають кутову швидкість обертання ωш за формулою:
і будують залежність
визначають значення моменту двигуна в штучній
схемі включення для різних I:
де значення I розраховані для відповідних значень Iз.
М = кФ(Iз)I,

## Slide 26
Включення Rш паралельно з ОЗ призводить до зменшення магнітного потоку машини і при U = const можна одержати електромеханічні характерис-тики, що розташовані вище природної.
Загальний вигляд характеристик при цьому не змінюється.
Регулювання швидкості зміною магнітного потоку
Очевидно, що зі зменшенням Rш, (зі зменшенням Ф(Iз)), модуль жорст-кості механічних характеристик знижу-ється, оскільки, зі зменшенням потоку статичне падіння швидкості зростає.
Електромеханічні характеристики ДПС ПЗ при шунтуванні обмотки збудження
Механічні характеристики ДПС ПЗ при шунтуванні обмотки збудження

## Slide 27
Для даної схеми струм в обмотці збудження визначається як сума струмів Iз = I + Iш і для його обмеження вводиться послідовно з обмоткою збудження додатковий опір Rдод.
Регулювання швидкості при шунтуванні обмотки якоря
Наявність шунтуючого контуру ство-
рює можливість протікання струму об-
моткою збудження навіть за відсутності
останнього в колі якоря (при Rш=0 практично весь струм йде через шунт, а в якірній обмотці він дорівнює 0).
Схема ДПС ПЗ із шунтуванням обмотки якоря
Ця обставина забезпечує можливість роботи двигуна в даній схемі на холостому ході ( що в будь-якій іншій схемі ДПС ПЗ неможливо ).
Збільшення магнітного потоку за рахунок впливу струму шунтуючого контуру а також значний спад напруги від цього струму на послідовному опорі Rдод призводить до значного зниження швидкості.

## Slide 28
Зменшення Rш зміщує характе-ристику вниз і вліво в II квадрант.
Ідеальний холостий хід буде реалізований, коли Eдв = Iш× Rш.
Регулювання швидкості при шунтуванні обмотки якоря
При подальшому збільшенні швидкості якір разом із мережею починає живити шунтуючий контур, внаслідок чого струм у ньому збільшується.
Відповідно збільшується падіння напруги в цьому контурі (IшRш), а отже, зменшується і потік в обмотці збудження.
Тому при деякій швидкості гальмівний момент досягає максиму-му, а потім при подальшому її збільшенні починає зменшуватися (характеристики круто загинаються нагору).
З характеристик видно, що при зменшенні Rш зменшується пусковий момент (Mпуск), а жорсткість характеристик зростає.
Механічні характеристики ДПС ПЗ при шунтуванні якоря

## Slide 29
Використовуючи паспортні дані машини й універсальну характеристику , визначають значення ωп для довільно вибраних значень I (він же Iз у звичайній схемі включення).
Порядок розрахунку характеристик
Задаючись різними значеннями I, розраховують
криву намагнічування :
Визначають напругу на якорі
і струм шунта:
U = Uм-Iз (Rоз + Rдод)
Визначають струм якоря: I = Iз - Iш .
Визначають ЕРС. двигуна: Eш =U-IRя .
Розраховують залежності ω = f(I) і ω = f(M).

## Slide 30
За відсутності Rдод, схема двигуна нічим не відрізняється від схеми ДПС з незалежним збудженням і його харак-теристики є прямими лініями, зі змен-шенням Rш, підвищується їх жорсткість і зменшується швидкість двигуна.
Регулювання швидкості за допомогою комбінованої схеми включення
У випадку, якщо Rдод≠ 0, двигун вияв-
ляється підключеним до частини дільника напруги, утвореного Rш і Rдод.
Паралельний контур збудже-ння забезпечує наявність маг-нітного потоку, коли струм якоря дорівнює 0, завдяки чому характеристика має швидкість ідеального холостого ходу.
При цьому, за рахунок додаткового падіння напруги на Rдод напруга на якорі дещо зни-жується, а отже знижується і ω0.
Комбінована схема включення ДПС ПЗ
Механічні характеристики ДПС ПЗ для комбінованої схеми включення