## Slide 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
Обчислення власних і взаємних провідностей вузлів електричної мережі. Складання рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів і балансу потужностей
Розробив: асистент Колісник М.А.

## Slide 2
n Ui ·yii  U j ·yij  Ii j 1 | (2.1)
Практичне заняття № 2
Обчислення власних і взаємних провідностей вузлів електричної мережі. Складання рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів і балансу потужностей
Мета заняття: набуття практичного досвіду розробки елементів математичної моделі усталеного режиму роботи електричної мережі.
2.1. Порядок виконання завдань практичного заняття
Ознайомитись з теоретичним матеріалом по темі заняття;
Обчислити взаємні провідності вузлів Yij (i, j = 0, 1, 2, 3, 4) в заданій електричній мережі;
Обчислити власні провідності вузлів Yii (i = 0, 1, 2, 3, 4) заданої електричної мережі;
Скласти комплексні рівняння усталеного режиму у формі балансу струмів для вузлів 1, 2, 3, 4 заданої електричної мережі;
Скласти комплексні рівняння усталеного режиму у формі балансу потужностей
для вузлів 1, 2, 3, 4 заданої електричної мережі;
Скласти рівняння балансу активних та реактивних потужностей у прямокутних
координатах для вузлів 1, 2, 3, 4 заданої електричної мережі;
Скласти рівняння балансу активних та реактивних потужностей у полярних
координатах для вузлів 1, 2, 3, 4 заданої електричної мережі;
Підготувати відповіді на контрольні питання.
Всі рівняння записуються в остаточному вигляді з підстановкою в них обчислених значень провідностей і заданих вузлових потужностей.
2.2. Стислі теоретичні відомості
Формування математичної моделі усталеного режиму роботи електричної мережі передбачає складання алгебраїчних рівнянь усталеного режиму. Вони визначають аналітичну залежність між відомими і невідомими параметрами схеми та режиму. Рівняння описують баланс струму або потужності у вузлах мережі. Залежно від способу подання вузлових навантажень споживачів та джерел електроенергії (у вигляді струму чи потужності) рівняння усталеного режиму можуть бути лінійними або нелінійними. Якщо навантаження у вузлі мережі задане постійним струмом (Іі=const), режим вузла описується лінійним рівнянням балансу струмів [6] :
Якщо навантаження у вузлі мережі задане постійною потужністю (Sі=const), режим вузла описується нелінійним рівнянням балансу струмів:
 n Si Ui ·yii  U j ·yij   j 1 Ui | (2.2)

## Slide 3
або балансу потужностей:
n  U 2·y U i  U ·y  Si i ii j ij j1 | (2.3)
Рівняння (2.1), (2.2), (2.3) записані для одного і-го вузла мережі. В них Уіі, Уij
- власні і взаємні провідності вузла; Ui, Uj– напруги і-го та суміжних вузлів; Іі, Sі - задані у вузлі струм або потужність; n – кількість вузлів мережі, які безпосередньо зв’язані з і-м вузлом.
Невідомими в цих рівняннях є вузлові напруги.
В практичних розрахунках комплексні рівняння (2.1), (2.2), (2.3) часто використовуються у перетвореному вигляді: комплексні величини у їх складі подаються у вигляді дійсних та уявних складових. В результаті перетворень комплексне рівняння розпадається на два дійсних рівняння. Наприклад, рівняння балансу потужностей (2.3) подається як два дійсних рівняння, які описують баланс активної та реактивної потужностей у вузлі. [5,6] В прямокутних координатах:
U 2 ·y U · y ·U   y ·U  U ' · y ·U   y ·U    P  i ii i ij j ij j i ii j ij j i j j  . U 2 ·y  U · y ·U   y ·U   U · y ·U   y ·U   Q i ii i ij j ij j i ij j ij j i  j j | (2.4)
Тут U, U’, U” – модуль, дійсні та уявні складові напруг; У’, У” – дійсні та уявні складові власних та взаємних провідностей вузла; Pi, Qi– задані активна та реактивна потужності у вузлі.
Рівняння (2.3), записане в полярних координатах:
U 2 i ·y  U ·U ·y ·cos    y ·sin    P  ii i j ij i j ij i j i j  . U 2 ·y  U ·U ·y ·sin    y ·cos    Q i ii i j ij i j ij i j i  j | (2.5)
Тут U, Ө - модулі і кути напруг у вузлах.
В усіх рівняннях усталеного режиму коефіцієнтами при невідомих напругах є взаємні та власні провідності вузлів.
Взаємну провідність вузлів і та j визначають як поздовжню провідність ділянки
схеми заміщення, що з’єднує ці вузли:
Yij 1/ Zij 1/ (Rij  jXij ) | (2.6)
де ─ активний і реактивний опори ділянки. При відсутності
Y вз  Y K ij ij т | (2.7)
Rij , Xij
безпосереднього електричного зв’язку між вузлами відповідна взаємна провідність дорівнює нулю (Yij  0) .
Якщо електрична мережа містить трансформатори, що з’єднують ділянки різних класів напруг, то при розрахунках провідностей треба враховувати параметри трансформаторної ділянки і її орієнтацію відносно вузла і. Будемо вважати, що вузол початку трансформаторної ділянки відповідає обмотці трансформатора з високою напругою, вузол кінця ділянки – його обмотці з низькою напругою. Коефіцієнт трансформації Kт розраховуємо за формулою (1.9).
Тоді взаємну провідність вузлів і та j обчислюють за формулою

## Slide 4
Y  Y  0, 5Y ПЛ ii ij ij j j | (2.8)
де Yij ─ поздовжня провідність ділянки (ЛЕП чи трансформатор). Визна- чається за формулою (2.6). При цьому величина Yijвз не залежить від орієнтації
трансформаторної ділянки відносно вузла i, тобто виконується принцип взаємності Yijвз = Yjiвз.
Для ділянок ЛЕП коефіцієнт трансформації Kт = 1.
Власна провідність і-го вузла Yii дорівнює сумі провідностей усіх ді-лянок схеми заміщення (поздовжніх і поперечних), які з’єднані в ньому:
Y  Y вз p  0,5Y пл  Y пт ii ij ij il j j l | (2.9)
ij
поперечна провідність ділянки ЛЕП. Її складові визначають за формулами (1.3) та (1.4).
Якщо у вузлі і з’єднані трансформаторні ділянки,власну провідність вузла розраховують за формулою
де Y - взаємна провідність вузлів і та j (формула (2.6)); Yijпл= Gл + jBл-
j
iі ij
ПЛ
ij
у =  у • р – 0,5∙ y
j
ПТ
if
y
+ 
f
де p  1 – для ділянки ЛЕП; p = 1 / Kт , якщо вузол і є вузлом почат- ку трансформаторної ділянки; p = Kт, якщо вузол іє вузлом кінця транс- форматорної ділянки; Yilпт= Gт + jBт- поперечна провідність трансформатора. Враховується, якщо вузол і є вузлом початку трансформаторної ділянки. Її складові визначають за формулами (1.7) і (1.8).
2.3. Приклад виконання завдань практичного заняття
Всі обчислення виконуються для заданої схеми електричної мережі (рис.1.2).
Взаємні провідності вузлів схеми визначаємо за формулою:
уij = (1/zij ) · KT ,
де Zij = Rij + jXij– опір ділянки між вузлами і та j; KT– коефіцієнт трансформації. Для ділянок ЛЕП дорівнює 1.
Для ділянок ЛЕП взаємна провідність між вузлами і та j відповідає повздовжній провідності цих ділянок. Наприклад:
у01= 1/z01 = 1/(2,49 + j4,23) = 0,1034 – j0,1756 См;
у12= 1/z12 = 1/(3,14 + j4,29) = 0,1111 – j0,1518 См;
Аналогічно, для ділянок ЛЕП 0-3 і 1-3:
у03= 1/z03 = 0,0861 – j0,1463 См;у13= 1/z13 = 0,1393 – j0,1899 См;
Визначимо провідність трансформаторної ділянки: Повздовжня:у14= 1/z14 = 1/(4,391 + j86,789) = 0,0006 – j0,0115 См; Взаємна:у14= у14·KТ =(0,0006 – j0,0115)·2,987 = 0,0017- j0,0343 См.
Власна провідність вузла і дорівнює сумі провідностей всіх ділянок, які з’єднані в цьому вузлі (повздовжніх і поперечних):
.

## Slide 5
та вузлами f. Враховується, якщо вузол і є вузлом початку трансформаторної ділянки.
Наприклад, для вузлів заданої схеми:
    
* *
  
(0,3544 – j0,5288) U1 – [(0,1034 – j0,1756) U0 + (0,1111 – j0,1518) U2 + +
У33 = У30 + У31 – 0,5( y + y ) = 0,2254 –j0,3362 См;
 
*
ij
Тут y – взаємна провідність між вузлом і та суміжними вузлами j, що
ij
з’єднані з ним;
р = 1 для ділянок ЛЕП; р = 1/ KT, якщо вузол і є вузлом початку трансформаторної ділянки (обмотка ВН трансформатора); р =KT, якщо вузол і є вузлом кінця трансформаторної ділянки (обмотка НН трансформатора);
yПЛ – поперечна провідність ділянок ЛЕП між вузлом і та вузлами j,
if
що з’єднані з ним;
yПТ – поперечна провідність трансформаторних ділянок між вузлом і
У00 = У01 + У03 – 0,5( y + y ) = (0,1034 – j0,1756) + (0,0861 – j0,1463) –
П П
01 03
–0,5∙( j0,269·10 4 + j0,323·10 4 ) = 0,1895 – j0,3219 См;
У11 = У10 + У12 + У13 + У14/KT – 0,5( y
П
П П
+ y + y ) + y =
П
10 12 13 T14
У22 = У21 –0,5 y = 0,1111 – j0,1518 См;
= (0,1034 – j0,1756) + (0,1111 – j0,1518) + (0,1393 – j0,1899) +
+ (0,0017 – j0,0343)/2,987 – 0,5(j0,269·10 4 + j0,265·10 4 + 0,212·10 4 ) + +(0,0159 + j0,1028) ·10 4 = 0,3544 – j0,5288 См;
У44 = У41·KT = (0,0017 – j0,0343)·2,987 = 0,0051 – j0,1025 См;
П
21
П П
30 31
Складаємо нелінійні рівняння усталеного режиму з комплексними складовими у формі балансу струмів.
Вузол 1:
і = 1 ; суміжні вузли j = 0, 2, 3, 4.
y U1 – ( y U0 + y U2 + y U3 + y U4 ) = S1 / U1 .
11 10 12 13 14
Підставляємо у рівняння обчислені значення власних та взаємних провідностей і задані потужності у вузлах.
 
* *
(0,1393 – j0,1899) U3 +(0,0017 – j0,0343) U4 ] = (3 – j2)/ U1 .
У вузлах задані потужності навантаження Siн, потужності генерації Siг= 0.
Вузол 2:
і = 2; j = 1.
y U2 – y U1 = S2 / U2 ;
22 21

## Slide 6
y
2
11
U1 U1
* 
U
– ( y
0
10

+ y

U
+ y
3
12 U2 13

U
+ y
14
*
4 S1
) = ;
y
2
U2
22
–

y
21U1
·
*
*
U2 S2
= ;
U
y
2
33
*
3 U3

U
– ( y
0
30

+ y
31 U1
*
S3
) = ;
y
U2
4
44
–
y
41U1
*
*
· U4 S4
= .
Підставляємо в рівняння обчислені значення провідностей і задані потужності у вузлах.
Запишемо рівняння балансу потужностей із дійсними складовими у
прямокутних координатах (2.4) для вузла 1:
2
1
11
U U
1
– [(
U
y  y
0
10


U
y
0
) + (
U
2
10 12
 y 
U
2
) + (
U
3
12 13
 y 
–
-
U
y
13


) + (
U
y
4
14


U
y
14

–
– 
)] –
U
1

[(
  – y 
U
y
0
10

U
 y
0
10

) +
+ (
U
y
2
12

+
U
3
 y
2
12

) + (
U
 y
3
13

+
U
4
 y
3
13


) + (
U
y
+ 
4
14

+
U
 y
4
14


1
)] = Р ;
2
11

–
U1 U
1

[(
U
y
0
10


+
U
y
0
10


) + (
U
y
2
12


+
U
y
2
12

) + (
U
 y
3
13


+
y
+
U
y
3
13


) + (
U
y
4
14


+
U
y
4
14


)] +
U
1

[(
U
y
0
10


–
U
y
0
10


) +
+ (
y
2

–
 y
2
) + (
3
 
 y  y
3
– 
) + (
 y
4

U U U U U U
 y
4
12 12 13 13 14 14

– 
1
)] = –Q .
Аналогічно складаються рівняння для інших вузлів схеми.
Дійсні рівняння балансу потужностей у полярних координатах (2.5) для вузла 1 мають вигляд:
y
2
1
–
U U U
1 0
(
11 10
 [ 
cos(Ө1 – Ө0) +
y y
10

U
2
y
12

sin(Ө1 – Ө0)) + + ( cos(Ө
1 –
12
Ө2) + y
sin(
U3
Ө1 – Ө2)) + (
y
13

cos(Ө1 – Ө3) + +
y
13

sin(Ө1 – Ө3)) + U4 (
14
14
y cos(Ө1 – Ө4) + y
sin(Ө1 – Ө4))] = Р1;
y
2
1
11
+
U U U
1 0
(
y
10
 [ 
sin(Ө1 – Ө0) –
y
10

cos(Ө1 – Ө
U
2
y
12

0)) + + ( sin(Ө1 –
12
Ө2) – y
cos(Ө1 – Ө
U3
y
13

2)) + ( sin(
Ө1 – Ө3) –
13
U4
y
– y 
cos(Ө1 – Ө3)) + ( sin(Ө
1 – Ө4) –
y
14 14

cos(Ө1 – Ө4))]= – Q1.
Аналогічно складаються рівняння для інших вузів схеми.
 
*
(0,1111 – j0,1518) U2 – (0,1111 – j0,1518) U1 = (5 – j2)/ U2 .
Аналогічно складаються рівняння для інших вузлів схеми.
Запишемо рівняння усталеного режиму із комплексними складовими у формі балансу потужностей. Їх можна отримати із рівнянь балансу струмів, помноживши ці рівняння на Ui (і = 1, 2, 3, 4):
*

## Slide 7
2.4. Контрольні питання
Як обчислюється взаємна провідність вузлів;
Як обчислюється власна провідність вузлів;
Як враховується трансформатор при обчисленні взаємних та власних провідностей вузлів;
Як складається комплексне рівняння усталеного режиму у формі балансу
струмів;
Як складається комплексне рівняння усталеного режиму у формі балансу потужностей;
Які величини входять до складу рівнянь усталеного режиму. Які з них невідомі, які відомі і які задані;
При яких параметрах, що задані у вузлах, утворюються лінійні чи нелінійні рівняння усталеного режиму. Як формується права частина рівнянь;
Як складаються рівняння усталеного режиму з дійсними складовими у
прямокутних координатах;
Які величини входять до складу рівнянь усталеного режиму з дійсними складовими у прямокутних координатах. Які з них невідомі, які відомі і які задані;
Як складаються рівняння усталеного режиму з дійсними складовими у полярних координатах;
Які величини входять до складу рівнянь усталеного режиму з дійсними складовими у полярних координатах. Які з них невідомі, які відомі і які
задані.