## Slide 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ УСТАЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ. МЕТОД ЗЕЙДЕЛЯ.
Розробив: асистент Колісник М.А.

## Slide 2
Практичне заняття № 6.
Розв’язання системи нелінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод Зейделя.
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем нелінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом Зейделя.
6.1. Порядок виконання завдань практичного заняття
Ознайомитись з теоретичним матеріалом по темі заняття;
Для заданої схеми електричної мережі сформувати систему нелінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів з комплексними невідомими і коефіцієнтами. Використовувати матеріали Практичного заняття № 3;
Виконати необхідні перетворення системи рівнянь, записати її в
ітераційній формі;
Розв’язати складену систему рівнянь ітераційним методом Зейделя.
Виконати три ітерації;
Визначити нев’язки рівнянь вихідної системи при обчислених наближеннях напруг;
Підготувати відповіді на контрольні питання.
6.2. Стислі теоретичні відомості
Метод Зейделя належить до групи ітераційних методів, що застосовуються для розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь. Він дозволяє отримати значення невідомих величин із заданою точністю, як наслідок багаторазового виконання однотипних кроків обчислень, що називаються ітераціями [8,10].
Розв’язання системи нелінійних рівнянь цим методом потребує її попереднього перетворення. Для цього кожне і-те рівняння системи треба
розв’язати відносно відповідної невідомої величини Ui . У результаті система рівнянь балансу струмів виду (3.3) набуває вигляду:
Будь-яке і-те рівняння системи (6.1) у загальному вигляді можна записати:

## Slide 3
U  1 ( n y U y U  * / * ) i y  ij i i 0 0 Si Ui ii j 1 j i | (6.2)
k-й ітерації. Це
відповідає послідовності розрахунків за методом простої ітерації.
Відмінність методу Зейделя полягає в тому, що для обчислення згідно з
формулою (6.2) чергового (k + 1)-го наближення і-ї змінної
номерами, меншими і, які обчислені раніше на цій самій (k +1)-й ітерації, а також
обчислені на попередній k-й ітерації. Тоді рекурентне співвідношення методу Зейделя, що походить із рівняння (6.2), можна записати:
де Si= Siг– Siн – задана потужність у вузлі.
Рівняння (6.1) дозволяють отримати чергове (k+1)-ше наближення невідомих величин U (k 1) ,U (k 1) ,...,U (k 1) при підстановці в них наближень цих
1 2 n
1 i1 n * * (k ) U (k 1)  ( y U (k 1)   y U (k ) y U  Si / Ui ) i y ij j ij j i 0 0 ii j 1 j i1 | (6.3)
Складові під знаком суми в (6.2) розпадаються на дві групи. В (6.3) перша сума містить складові, що відповідають вузлам мережі з номерами jменшими заi( тобто j = 1, 2, … ,i-1). Тут використовуються (к+1)-ші наближення невідомих
на попередній к-ій ітерації.
З урахуванням цього система рівнянь (6.1) в ітераційній формі, якщо розв’язувати її методом Зейделя, набуде вигляду:
j
містить напруги вузлів з номерами, більшими за і(тобто j = і+1, і+2, … ,n).В цих
напругU (k 1) , що були обчислені раніше на цій же ітерації. Друга сума в (6.3)
1 * * (k )  U (k 1)  (0  y U (k )  y U (k )  ...  y U (k )  y U  S1 /U 1 )  1 y 12 2 13 3 1n n 10 0  11 1 * * (k )  U (k 1)  ( y U (k 1)  0  y U (k )  ...  y U (k )  y U  S 2 /U 2 )  2 y 21 1 23 3 2n n 20 0  22 ...   U (k 1)  1 ( y U (k 1)  y U (k 1)  ...  y U (k 1)  0  y U  * / * ) (k ) n y n1 1 n2 2 n,n1 n1 20 0 S n U n  nn  | (6.4)
Якщо ітераційний процес збігається, то після виконання певної кількості ітерацій за рівняннями (6.4) отримаємо чергові наближення невідомих напруг
U
(k 1) i
, значення яких наближаються до точного розв’язання системи рівнянь у
межах заданої точності ε.
1 2 n
величин U (k ) ,U (k ) ,...,U (k ) , що обчислені на попередній
i
U (k 1)
використовуються (k + 1)-ші наближення змінних U (k 1) ,U (k 1) ,...,U (k 1) з
1 2 i1
k-ті наближення змінних U (k ) ,U (k ) ,...,U (k ) з номерами більшими і, що
i1 i2 n
j
складових використовується к-те наближення невідомих напругU (k ) , обчислене

## Slide 4
Загальний алгоритм розв’язання нелінійних рівнянь усталеного режиму
методом Зейделя містить такі кроки:
Підготовчий етап: складання схеми заміщення електричної мережі, визначення параметрів її елементів, обчислення взаємних і власних провідностей вузлів;
Формування вихідної системи рівнянь усталеного режиму. Перетворення системи рівнянь і запис її в ітераційній формі (6.4);
Завдання початкового наближення вузлових напруг
— номінальна напруга вузла
U (k 1) U (k )   ; i  1,..., n i i | (6.5)
електричної мережі (кВ); завдання точності розрахунків ε;
Визначення чергового наближення невідомих напруг із рівнянь (6.4);
Контроль завершення ітераційного процесу.
Якщо поправки до напруг, тобто різниця наближень напруг на суміжних ітераціях, у кожному вузлі відрізняються на величину меншу за задану точність
ε:
то ітераційний процес закінчується. Наближення напруг, що визначені на останній (к+1)-й ітерації є розв’язком системи рівнянь із заданою точністю.
Якщо умова (6.5) виконується не для всіх вузлів, то необхідна наступна ітерація
і розрахунок нових наближень напруг відповідно до п. 4.
6.3. Приклад виконання завдань практичного заняття
0 – 0
1 2 n ном
U (0)  U (0)  ...  U (0)  U , де
ном
U
   
 

Нелінійні рівняння усталеного режиму у формі балансу струмів
виникають при завданні у вузлах мережі навантаження або генерації у вигляді постійної потужності Si= const.
Система комплексних нелінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу
струмів для заданої електричної мережі була складена на Практичному занятті
№ 3:
y U1 – y U2 – y U3 – y U4 = S1 / U1 + y U0 ;
11 12 13 14 10
 
– y21 U1 + y22 U2 –
= S2 / U2 ;
 


 

= S3 / U3 + y30 U0 ;

– y U1 – 0 + y U3 – 0
31 33
– y U1 –
41

* *
0 – 0 + y44 U4 = S4 / U4 ,
 
 
Для розв’язання цієї системи методом Зейделя, її треба перетворити – розв’язати кожне рівняння системи відносно однієї із невідомих напруг U1 , U2 ,
U3 і U4 :

## Slide 5
= (
+
+
+
+
) / ;
;
= (
+
+
) / ;
) / .
Записуємо систему в ітераційній формі відповідно до обчислювальної схеми метода Зейделя:
+
Підставляємо в цю систему відомі і задані величини – провідності, потужності навантаження у вузлах, напругу в опорному вузлі U0 :
+
+(0,1389 – j0,1897) U3 +(0,0017 – j0,0343) U4 ] /(0,3539 – j0,5286);
] /
Перетворюємо та спрощуємо систему рівнянь:
+j0,0124) U2 +(0,3693 + j0,0155) U3 +(0,0464 – j0,0278) U4 ;
+(0.5809–j0,0243) U1 ;
+(0,3348 – j0,0001) U1 .
1

1 1
/
U S U
 

y
10

y
12

y
13

y
U0 U2 U3 U4
14
11
y

 

22
U2 = (S2 / U2 + y21 U1 ) / y
3

3
3
/
U S U
 

U
y
0
30

U
y
1
31
33
y
4

4
4
* *
= ( / +
U S U

U
y
1
41
44
y
( K 1)

( K )
U1 = (S1Н / U1
 
+ y U0 + y U2
10 12
13
y
 
U3 + y14 U4
( K ) ( K ) ( K )

11
) / y ;
( K 1)

( K )
 
U2 = (S2 Н / U2 + y21 U1
( K 1)
) / y ;
22
( K 1)

( K )
 
U3 = (S3Н / U3

+ y U0 + y U1
30 31
( K 1)
33
) / y ;
( K 1)

* *
( K )
U4 = (S4 Н / U4 + y41 U1
( K 1)
) / y .
44

U1
( K 1)

= [(-3 + j2)/ U1 + (0,1033 – j0,1756)·115+(0,1111 – j0,1518)
* ( K )
( K )
2
U

( K ) ( K )
 
U2
( K 1)

*
=[(-5+ j2)/ U2
+(0,1111 – j0,1518) U1 ] / (0,1111 – j0,1518);
( K ) ( K 1)

U3
( K 1)

* ( K )
=[(-4+j3)/ U3 +(0,0861 – j0,1463)·115+ (0,1389 – j0,1897) (0,225 –j0,3361);
( K 1)
1
U

U4
( K 1)

*
=[(-3 + j2)/ U4
+(0,0017 – j0,0343) U1 ] / (0,0052 – j0,1025).
( K ) ( K 1)

U1
( K 1)

= (-5.2362-j2.1697)/ U1 + (36.7683– j2.1322)+(0,2954 +
* ( K )
( K ) ( K ) ( K )
  
( K 1)

*
2 1
= (-24,278-j15,1701)/ U +(0.9999+ j4.16 105 ) U ;
( K ) ( K 1)

U3
U2
( K 1)

=(-11,6663+j4.0919)/ U3 +(48.1947–j2.7949)+
* ( K )
( K 1)

U4
( K 1)

*
= (-20.931-j28.1975)/ U4
( K )
( K 1)


## Slide 6
Виконуємо ітерації за методом Зейделя. Точність розрахунків ε = 0,01 кВ.
Ітерація 0, к=0.
Підставляємо початкові наближення невідомих в перше рівняння:
= (-11,6663+j4.0919)/110+( 48.1947–j2.7949)+( 0.5809–j0,0243) ∙
(111.4623-j0.0594) = 112.8342-j0.1536 (кВ)
Підставляємо
в четверте рівняння:
+(0,3348 – j0,0001) U1 .
=(-20.931-j28.1975)/35 +(0,3348 – j0,0001) (111.4623-j0.0594) =
= 36.7176-j0.8255 (кВ).
Контроль завершення ітераційного розрахунку:
U1
Задаємо початкові наближення невідомих напруг. Як початкові приймаємо
номінальні значення напруги вузлів:
(0)
(0)
U2

(0)
U3
(0)
U4

= U1HOM = 110 +j0 kB;
= U2 HOM = 110 +j0 kB;
= U3HOM = 110 +j0 kB;
= U4 HOM = 35 + j0 kB.
U1

(1) (0)
*
(0)
= (-5.2362-j2.1697)/ U1 + (36.7683– j2.1322)+(0,2954 +j0,0124) U2 +

(0) (0)
+(0,3693+j0,0155) U3 +(0,0464–j0,0278) U4 =(-5.2362-j2.1697)/110+(36.7683–
–j2.1322)+(0,2954 +j0,0124)∙110 +(0,3693 + j0,0155) ∙110 +(0,0464 – j0,0278) ∙35 =
=111.4623-j0.0594 (кВ)

(0) (1)
Підставляємо U2 і щойно знайдене значення U1 в друге рівняння:
 
U

(1) (0)
*
= (-24,278 - j15,1701)/ U
(1)
2 2 1
+(0.9999+ j4.16 105 ) U =

=(-24,278 - j15,1701)/110+(0.9999+ j4.16 105 )(111.4623-j0.0594)=
=111.2353-j0.1926 (кВ).
(1)
Підставляємо U1

(0)
і U3
(1)
U3

*
в третє рівняння:
(0) (1)
= (-11,6663+j4.0919)/ U3 +( 48.1947–j2.7949)+( 0.5809–j0,0243) U1 =

(1) (0)
U1 і U4
 
U4
( K 1)

*
= (-20.931-j28.1975)/ U4
( K )
( K 1)

(1)
U4

(0)
*
= (-20.931-j28.1975)/ U4
(1)
+(0,3348 – j0,0001) U1 =


## Slide 7
| = |(111.4623-j0.0594) – 110| = |1.4623- j0.0594| >ε.
Умова завершення не виконується, тому переходимо до наступної ітерації.
Для отримання результату із заданою точністю треба виконати наступні ітерацію розрахунку.
Результати цих і подальших розрахунків на ПК наведені в таблиці 6.1:
Таблиця 6.1 – Результати розрахунків
Номер наближення невідомих k | (k ) U1 | (k ) U2 | (k ) U3 | (k ) U4
0 | 110+j0 | 110+j0 | 110+j0 | 35+j0
1 | 111.4623-j0.0594 | 111.2353-j0.1926 | 112.8342-j0.1536 | 36.7176-j0.8255
2 | 112.936-j0.1995 | 112.7111-j0.3308 | 113.6962-j0.198 | 37.222-j0.8216
3 | 113.7168-j0.2386 | 113.4945-j0.3679 | 114.1515-j0.2014 | 37.4916-j0.8247
4 | 114.1296-j0.2416 | 113.9088-j0.3698 | 114.3917-j0.1929 | 37.6341-j0.8203
5 | 114.3475-j0.2339 | 114.1275-j0.3616 | 114.5183-j0.1831 | 37.7093-j0.8151
6 | 114.4623-j0.2249 | 114.2427-j0.3524 | 114.5849-j0.1751 | 37.749-j0.8107
7 | 114.5227-j0.2177 | 114.3033-j0.3451 | 114.6199-j0.1694 | 37.77-j0.8076
8 | 114.5545-j0.2126 | 114.3352-j0.3399 | 114.6382-j0.1656 | 37.781-j0.8055
9 | 114.5711-j0.2092 | 114.3519-j0.3364 | 114.6478-j0.1633 | 37.7868-j0.8042
10 | 114.5798-j0.207 | 114.3606-j0.3343 | 114.6528-j0.1618 | 37.7898-j0.8034
Після виконання одинадцятої ітерації (k= 10) досягається задана точність результату (ε = 0,01) і виконуються умови завершення ітераційного процесу по поправках для усіх напруг:
Таким чином, розв’язком системи нелінійних рівнянь усталеного режиму методом Зейделя з точністю ε = 0,01 є такі значення напруг у вузлах мережі:
114.5798-j0.207 кВ;
114.3606-j0.3343 кВ;
114.6528-j0.1618 кВ;
37.7898-j0.8034 кВ.
Нев’язки рівнянь системи при цьому мають такі значення:
1)

| U1 - U1
(1)  (0)
1 1
U (10) U (9)
2 2
U (10) U (9)
3 3
U (10) U (9)
4 4
U (10) U (9)
 | (114.5798-j0.207) – (114.5711-j0.2092)| = 8.9734 103 <ε;
 | (114.3606-j0.3343) – (114.3519-j0.3364)| = 9.01103 <ε;
 | (114.6528-j0.1618) – (114.6478-j0.1633) | = 5.226 103 <ε;
 | (37.7898-j0.8034) – (37.7868-j0.8042) |= 3.1375 103 <ε.
1
(10)
1

U  U

(10)
2
U




(10)
3
U

(10)
4
U

U 2 
U 3 
U 4 
    
* *
y U1 – ( y U0 + y U2 + y U3 + y U4 ) - S1 / U1 =
11 10 12 13 14

## Slide 8
= (0,3539 – j0,5286)∙( 114.5798-j0.207) – [(0,1033 – j0,1756)∙115 + (0,1111 – j0,1518)∙( 114.3606-j0.3343) + (0,1389 – j0,1897)∙( 114.6528-j0.1618)+
+(0,0017 – j0,0343)∙(37.7898-j0.8034)] - (-3 + j2)/(114.5798-j0.207) =
= -2.3081103  j1.9416 103 ;
2)
3)
4)
 
* *
y U2 – y U1 - S2 / U2 =
22 21
= (0,1111 – j0,1518)∙(114.3606-j0.3343) – (0,1111 – j0,1518)∙( 114.5798-j0.207) - (-5+ j2)/( 114.3606-j0.3343) = -3.0014 106  j2.1812 106 ;
  
* *
y U3 – ( y U0 + y U1 ) -S3 / U3 =
33 30 31
=(0,225 –j0,3361)∙( 114.6528-j0.1618) – [(0,0861 – j0,1463)∙115+ (0,1389 –
j0,1897)∙(114.5798-j0.207)] -(-4 + j3)/(114.6528-j0.1618) =
= -1.1893106  j1.5929 106 ;
  * *
y U4 – y U1 -S4 / U4 =
44 41
= (0,0052 – j0,1025)∙(37.7898-j0.8034) – (0,0017 – j0,0343)∙( 114.5798-j0.207) - (-3+j2)/(37.7898-j0.8034) = -4.9764 106  j6.1596 106 .
6.4. Контрольні питання
В чому полягає суть методу Зейделя;
В чому відмінність метода Зейделя від методу простої ітерації;
Які перетворення системи рівнянь необхідні для розв’язання її методом Зейделя;
Що таке ітераційна форма запису системи рівнянь;
Алгоритм розв’язання системи нелінійних рівнянь усталеного режиму методом Зейделя;
Які значення напруг вузлів приймаються як початкові наближення;
Значення яких параметрів режиму визначаються в результаті розв’язання системи рівнянь усталеного режиму;
Як виконується контроль завершення ітераційного розрахунку;
Що таке нев’язка рівняння, як визначаються нев’язки.