## Slide 1
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Лекція на тему : «АНАЛІЗ ПРОСТИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ»
Лектор : к.т.н. доц. Граняк Валерій Федорович

## Slide 2
Основні поняття і співвідношення
Якщо напруги і струми в колі не змінюють своїх значень протягом часу, то вони називаються постійними і позначаються літерами U та I.
Напруги і струми, що змінюються за величиною та (або) напрямком, називаються змінними, характеризуються миттєвими значеннями, тобто їх значеннями в будь-який момент часу , і позначаються літерами u та i.
Для періодичного змінного струму (periodic alternating current) виконується умова
і(t)= і(t+T).
Цикл зміни струму повторюється через інтервал часу Т, який називається періодом (period). Величина, обернена періоду, тобто кількість періодів струму за секунду називається частотою (frequency)
і вимірюється в герцах [Гц]. Стандартна частота в енергетичних системах України 50 Гц.

## Slide 3
Синусоїдний струм
Синусоїдний струм (sinusoidal current) описується виразом
де і – миттєве значення струму, тобто значення струму в будь-який момент часу;
– амплітудне або максимальне значення;
– фаза коливань;
– кутова (циклічна) частота, яка визначає швидкість зміни фази, вимірюється в радіанах за секунду [рад/с];
 – значення фази при t=0, початкова фаза (initial phase).

## Slide 4
Типові графіки синусоїдного струму і напруги
Початкова фаза зазвичай відраховується від початку синусоїди

## Slide 5
Зсув фаз
Якщо напруга і струм мають різні початкові фази, то говорять, що вони зсунуті за фазою на кут
який називається кутом зсуву фаз.
Якщо то напруга випереджає струм або струм відстає за фазою від напруги.
Якщо початкові фази двох синусоїд однакові то кажуть, що напруга та струм збігаються за фазою.
Якщо тобто синусоїди зсунуті за фазою на половину періоду, то говорять, що ці синусоїди знаходяться у протифазі..

## Slide 6
Приклад
Знайти циклічну частоту амплудуту та початкову фазу змінного струму:
Знайти циклічну частоту та амплудуту змінної напруги:
Різницю фаз між напругою і струмом:

## Slide 7
Приклад (самостійна робота)
Знайти циклічну частоту, амплудуту, початкову фазу та різницю фаз між запропонованими сигналами:

## Slide 8
Діюче значення змінного струму
Змінні струми в загальному випадку можуть значно відрізнятися за частотою і формою.
Струми на рисунку мають однакові частоту і амплітуду, але значно відрізняються за формою. Очевидно, що їх теплова дія або механічний вплив на сусідні провідники будуть різними, тому необхідне введення відповідного критерію, який міг би кількісно характеризувати дію змінного струму. Таким критерієм звичайно вважають теплову дію струму, а величину, яка характеризує цю дію, називають діючим значенням змінного струму і.

## Slide 9
Діюче значення змінного струму дорівнює такому еквівалентному постійному струму, який, протікаючи через опір r за період T, виділяє стільки ж енергії, як і змінний струм.
Діюче значення змінного струму є середньоквадратичним значенням змінного струму за період.
Для змінного синусоїдного струму
Можна показати, що діючі значення синусоїдної напруги або ЕРС дорівнюють:

## Slide 10
Приклад
Розрахувати діюче значення сигналу (напруги або струму):

## Slide 11
Суть комплексного символічного методу розрахунку
,
Комплексний символічний метод аналізу кіл синусоїдного струму базується на існуванні взаємно однозначної відповідності між тригонометричними функціями та комплексними числами, що дає можливість вести розрахунки не з синусоїдними функціями струмів та напруг, а з їх комплексними зображеннями.

## Slide 12
Елементи алгебри комплексних чисел
Нагадаємо основні відомості про комплексні числа та дії над ними.
В межах символічного методу використовують дві з трьох форм запису комплексного числа – алгебраїчну та показникову.
Алгебраїчна форма має вигляд (літеру, що позначає комплексне число, підкреслюють знизу):
де a - дійсна частина комплексного числа;
b - уявна частина комплексного числа;
– уявна одиниця, на відміну від позначення , яке прийняте в математиці, в електротехніці уявну одиницю позначають літерою j.
Показникова форма має вигляд:
де А –модуль комплексного числа;
ɸ – аргумент комплексного числа.

## Slide 13
,
З алгебраїчної в показникову
Перехід між формами комплексного числа
З показникової в алгебраїчної

## Slide 14
Приклад переведення комплексних чисел комплексних чисел
Перевести комплексне число з однієї форми у іншу:

## Slide 15
Приклад (самостійна робота)
Перевести комплексні числа з алгебраїчної форми у показникову:
Перевести комплексні числа з показникової форми у алгебраїчну:

## Slide 16
,
Опереції з комплексними числами
Операції додавання (віднімання) двох комплексних чисел зручно проводити в алгебраїчній формі, при цьому додаються (віднімаються) відповідно дійсні та уявні частини
Операції множення та ділення комплексних чисел краще проводити в показниковій формі

## Slide 17
Корисно запам’ятати
Базові співвідношення:
Два комплексних числа вигляду
називаються взаємно спряженими.

## Slide 18
Приклад виконання операцій з комплексними числами
Знайти суму комплексних чисел А і В
Знайти різницю комплексних чисел А і В

## Slide 19
,
Приклад виконання операцій з комплексними числами
Перемножити комплексні числа А і В
Поділити комплексне число А на комплексне число В

## Slide 20
,
Приклад (самостійна робота)
Знайти суму комплексних чисел А і В
Знайти різницю комплексних чисел А і В

## Slide 21
,
Приклад (самостійна робота)
Перемножити комплексні числа А і В
Поділити комплексне число А на комплексне число В

## Slide 22
Дякую за увагу!