## Slide 1
ПРАКТИЧНА 8-9
ДВІЙКОВІ КОДИ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬ ПОМИЛКИ
1. Теоретичні положення
2. Приклади розв’язання задач
3. Задачі

## Slide 5
Код з перевіркою на непарність відрізняється від коду з перевіркою на парність тим, що кожна його кодова комбінація має непарне число одиниць, тобто додатковий перевірочний елемент формують виходячи з числа одиниць у первинній кодовій комбінації: при парному числі одиниць перевірочний елемент дорівнює одиниці, при непарному – нулю. Для виявлення помилки в кодовій комбінації на приймальному боці виконується перевірка на непарність. Код є роздільним нелінійним кодом довжини n з n – 1 інформаційними та одним перевірочним елементами і має таку ж спроможність виявлення помилки та надмірність, як і код з перевіркою на парність.

## Slide 6
Код з простим повторенням ( з повторенням без інверсії ) є роздільним лінійним кодом. Код містить k інформаційних та r = k перевірочних елементів. У цьому коді r перевірочних елементів є простим повторенням k інформаційних елементів первинної кодової комбінації: b i = a i , де i = 1 . . . k . Через те, що код має d min = 2, він може бути використаний для виявлення поодиноких помилок. Процедура виявлення помилок у прийнятій кодовій комбінації полягає у порівнянні однойменних інформаційних і перевірочних елементів. Їх незбіг говорить про наявність помилок у прийнятій комбінації. Код дозволяє виявити не тільки однократні помилки, а й деякі помилки більшої кратності, за винятком так званих “дзеркальних” помилок, коли в інформаційній і перевірочній послідовностях кодової комбінації в результаті дії завад спотворюються елементи, які знаходяться на однакових за номером розрядах.
Надмірність коду R = 1 – k / ( 2 k ) = 1 / 2.

## Slide 8
Для виявлення помилок декодером у послідовності, що складається з 2 k елементів, спочатку підсумовують одиниці, які знаходяться у перших k елементах. Якщо їх кількість парна, решта k елементів приймається у позитиві. Обидві зареєстровані частини кодової комбінації поелементно порівнюються ( перший елемент з першим, другий – з другим і т.д.). При наявності хоча б одного незбігу вся послідовність елементів бракується. Якщо кількість одиниць серед перших k елементів прийнятої комбінації непарна, решта k елементів приймається у негативі ( інвертуються ). Після чого виконується поелементне порівняння. Наявність незбігу призводить до відбракування кодової комбінації. Така побудова коду дозволяє виявити дуже багато варіантів спотворення елементів.
Надмірність коду R = 1 – k / ( 2 k ) = 1 / 2.

## Slide 9
Кореляційний код передбачає кодування кожного елемента первинної кодової комбінації. При цьому "0" записується як "01", а "1" – як "10". Так, наприклад, первинній кодовій комбінації 100101 буде відповідати комбінація 100101100110 кореляційного коду. В технічній літературі такий двійковий запис дуже часто називають Манчестер - код. Приймальний пристрій на кожному такті, який складається з двох сусідніх елементів кореляційного коду, повинен зафіксувати перехід 0  1 або 1  0. У разі прийняття двох нулів або двох одиниць приймальний пристрій фіксує наявність помилки.

## Slide 10
Такий код дозволяє виявляти помилки будь-якої кратності у кожній парі елементів одного такту, але не здатний виявити так звані "дзеркальні" двократні помилки, коли сусідні елементи одного такту під впливом завад змінюються на протилежні.
Надмірність коду R = 1 – k / ( 2 k ) = 1 / 2.
До переваг коду можна віднести, крім відсутності постійної складової у напрузі кодованого сигналу при передачі одиниць та нулів по каналу зв'язку імпульсами постійного струму різної полярності, також можливість самосинхронізації генератора приймача, тому що приймання кожного біта супроводжується фронтом сигналу, який приймається, у центрі біта.

## Slide 11
Код Бергера є найбільш поширеним з несистематичних кодів. У такому коді перевірочні елементи, які дописуються у кінці первинної кодової комбінації, – це інвертований запис двійкового числа, яким записується сума одиниць у кодовій комбінації k – елемент-ного первинного коду, що кодується кодом Бергера. При цьому число r перевірочних елементів визначається як найменше ціле, для якого виконуються умови r  log 2 ( k + 1 ). Так, наприклад, при k = 8, отри-маємо log 2 ( 8 + 1 ) = log 2 9 = 3,16993, тобто r = 4.
Для виявлення помилки у декодері виконується операція підрахунку числа одиниць в інформаційній частині прийнятої кодової комбінації. Це число записується у двійковій формі, інвертується і порівнюється з перевірочною частиною прийнятої кодової комбінації. Їх незбіг вказує на наявність помилки.
Надмірність коду R = 1 – r / n.

## Slide 15
2. Приклади розв’язання задач
Задача 1
Закодувати комбінацію 1110101 двійкового простого коду ( k = 7 ) двійковими кодами, що виявляють помилки: з перевіркою на парність і простим повторенням. Виявити однократну помилку та порівняти надмірності цих кодів.

## Slide 16
Розв’язання. Кодова комбінація коду з перевіркою на парність буде мати вигляд: A 1 = 11101011, а коду з простим повторенням – А 2 = 11101011110101.
Нехай у комбінації коду з перевіркою на парність виникла однократна помилка, вектор якої Е 1 = 00000100. Тоді сума А 1  Е 1 = 11101111.
У цьому разі сума за модулем 2 елементів одержаної на приймальному боці кодової комбінації дорівнює 1, тобто непарна, що вказує на наявність у ній помилки. Надмірність коду R 1 = 1 – 7 / 8 = 0,125.
Нехай в комбінації коду з простим повторенням вектор однократної помилки буде Е 2 = 00000100000000. Тоді сума А 2  Е 2 = 11101111110101. Порівнюючи першу і другу частини кодової комбінації ( одержуючи їх суму за модулем 2 ), отримаємо остачу, яка не буде дорівнювати нулю ( 1110111  1110101 = 0000010 ), що вказує на наявність помилки у прийнятій кодовій комбінації. Надмірність коду R 2 = 0,5. Таким чином R 2 > R 1.

## Slide 17
Задача 2
Закодувати комбінацію 01000 двійкового простого коду ( k = 5 ) двійковими кодами, що виявляють помилки: з числом оди-ниць у комбінації, кратним трьом, та інверсним ( Бауера ). Виявити однократну помилку і порівняти надмірності цих кодів.

## Slide 18
Розв’язання. Кодова комбінація коду з числом одиниць, крат-ним трьом, буде мати вигляд: А 1 = 0100011, а інверсного коду – А 2 = 0100010111.
Нехай у комбінації коду з числом одиниць, кратним трьом, виникла однократна помилка, вектор якої Е 1 = 0000100. Тоді сума
А 1  Е 1 = 0100111. У цьому разі вага одержаної кодової комбінації w* = 4, тобто відрізняється від w = 3, що вказує на наявність у ній помилки. Надмірність коду R 1 = 1 – 5 / 7 = 2 / 7.
Нехай у комбінації інверсного коду виникла однократна помилка, вектор якої E 2 = 0000100000. Тоді сума А 2  Е 2 = 0100110111. У декодері виконується перевірка кількості одиниць у першій половині кодової комбінації, яка дорівнює 2. Це означає, що друга половина комбінації повинна прийматися у позитиві ( без інверсії ). Порівнюючи першу і другу ( неінвертовану ) частини прийнятої кодової комбінації одержимо незбіг у чотирьох розрядах, що вказує на наявність у ній помилки. Надмірність коду R 2 = 0,5. Таким чином R 2 >R 1.

## Slide 19
Задача 3
Закодувати комбінацію 010101 двійкового простого коду ( k = 6 ) двійковими кодами, що виявляють помилки: з перевіркою на непарність і кореляційним. Виявити однократну помилку та порівняти надмірності цих кодів.

## Slide 20
Розв’язання. Кодова комбінація коду з перевіркою на непарність буде мати вигляд: А 1 = 0101010, а кореляційного – A 2 = 011001100110.
Нехай у комбінації коду з перевіркою на непарність виникла однократна помилка, вектор якої Е 1 = 0000100. Тоді сума А 1  Е 1 = 0101110. У декодері перевіряється за модулем 2 сума елементів одержаної кодової комбінації. У цьому разі вона буде дорівнювати 0, тобто парна, що вказує на наявність в комбінації помилки. Надмірність коду R 1 = 1 – 6 / 7 = 1 / 7.
Нехай у комбінації кореляційного коду виникла однократна помилка, вектор якої Е 2 = 000010000000. Тоді сума А 2  Е 2 = 011011100110. Як відомо, декодування кодової комбінації у декодері ведуть тактами по два елементи у кожному такті. При цьому два елементи одного такту не повинні мати однакове значення, тобто не повинно бути сполучень 00 та 11. У даному разі у третьому такті ( парі елементів ) буде отримано сполучення 11, що вказує на наявність помилки у прийнятій комбінації. Надмірність коду R 2 = 0,5. Таким чином R 2 > R 1.

## Slide 21
Задача 4
Закодувати комбінацію 1001111 двійкового простого коду ( k = 7 ) двійковими кодами, що виявляють помилки: інверсним ( Бауера ) та Бергера. Виявити однократну помилку і порівняти надмірності цих кодів.

## Slide 22
Розв’язання. Кодова комбінація інверсного коду, з огляду на непарну кількість одиниць у первинній комбінації, буде мати вигляд: А 1 = 10011110110000, а коду Бергера – А 2 = 1001111010 (тому що, r = log 2 ( 7 + 1 ) = log 2 8 = 3, 510 = 1012, інверсія 101  010 ).
Нехай у комбінації інверсного коду виникла однократна помилка, вектор якої Е 1 = 00000100000000.Тоді сума А 1  Е 1 = 10011010110000. У декодері підраховується кількість одиниць у першій половині кодової комбінації, яка у даному разі дорівнює 4. Це означає, що друга половина комбінації повинна прийматися у позитиві. Порівнюючи першу та другу ( неінвертовану ) частини прийнятої кодової комбінації, одержимо незбіг у шести розрядах, що вказує на наявність у ній помилки. Надмірність коду R 1 = 0,5.

## Slide 23
Нехай у комбінації коду Бергера виникла однократна помилка, вектор якої Е 2 = 0010000000. Тоді сума А 2  Е2 = 1011111010.
При прийманні у декодері підраховується кількість одиниць в інформаційній частині кодової комбінації, яка дорівнює шести. У двійковій формі запису це буде 110, інвертуючи яку одержуємо – 001. Порівнюємо перевірочні елементи прийнятої кодової комбінації та одержані у декодері шляхом обчислення кількості одиниць в інформаційній частині прийнятої комбінації. Їх незбіг ( 010 – 001 ) вказує на наявність помилки у прийнятій кодовій комбінації. Надмірність коду R 2 = 0,3. Таким чином R 1 > R 2.

## Slide 24
3. Задачі
1. Закодувати комбінацію А двійкового простого коду двійковими кодами, що виявляють помилки, згідно варіанта, поданого в таблиці. Показати на прикладі виявлення помилок, кількість яких визначається заданим варіантом, та порівняти надмірності цих кодів.

## Slide 25
№ варі-анта | Первинна кодова комбінація А двійкового простого коду | Двійковий код, що виявляє помилки | Кількість помилок, яка виявляється першим / другим кодом
1 | 100101010100 | ПРП, КБ | 1/1
2 | 11101101101 | ПРН, ПП | 1/1
3 | 11011010 | КК, КБ | 1/1
4 | 0000011100 | ПВ(4), ПП | 1/1
5 | 0000011000 | ПВ(3), ОК3 | 1/1
6 | 10111101011 | ІК, КБ | 3/1
7 | 11101010101 | ІК, ПП | 3/1
8 | 0011101100 | ІК, КК | 3/1
9 | 11000010100 | ІК, ПВ(5) | 3/1
10 | 00101010100 | ПВ(6), ПРП | 1/1
11 | 100101010100 | ПВ(5), ПРН | 1/1
12 | 101111010 | КК, ПП | 1/1
13 | 1110010111 | КК, КБ | 1/1
14 | 100101011110 | ПРП, ПП | 1/1
15 | 100101010100 | ПРН, ОК3 | 1/1
16 | 110000101011 | ІК, КБ | 3/1
17 | 010101010101 | ІК, ПП | 3/1
18 | 1011101101 | ІК, КБ | 3/1
19 | 1100001011 | ІК, ПВ(5) | 3/1
20 | 1000000101 | ПВ(4), ПРП | 1/1
21 | 1001010101 | ПВ(7), ПРН | 1/1
22 | 10111 | КК, ПП | 1/1
23 | 11100101 | КК, ОК3 | 1/1
24 | 100101011110 | ПРП, ПП | 1/1
25 | 100101010100 | ПРН, ОК3 | 1/1
Умовні позначення двійкових кодів, що виявляють помилки: ПРП – з перевіркою на парність; ПРН – з перевіркою на непарність; ПП – з простим повторенням; ІК – інверсний; КК – кореляційний; КБ – Бергера; ОК3 – з числом одиниць, кратним трьом; ПВ(w) – з постійною вагою w.