## Slide 1
ПРАКТИЧНА 3
ТЕМА 2. ЕЛЕМЕНТИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
ПЛАН
1. Електронно-дірковий перехід (p-n перехід)
2. Загальні відомості про діоди
3. Задачі

## Slide 2
2.1. Електронно-дірковий перехід (p-n перехід).
Робота переважної кількості напівпровідникових приладів грунтується на явищах, які виникають при контакті двох монокристалічних напівпровідників з різними типами провідності. Такий контакт p- і n- напівпровідників називають p-n переходом. Він має ряд цінних властивостей, використання яких і обумовлює широчезний спектр можливостей напівпровідникових приладів.
Розглянемо процес, який утворюється у місці дотику напівпровідника, що має електронну n-провідність з напівпровідником, що має p-провідність. Кожному рухомому позитивному носію заряду в області p (дірці) відповідає негативно заряджений іон нерухомої акцепторної домішки, що знаходиться у вузлі кристалічної решітки, а в області n кожному вільному електрону відповідає позитивно заряджений іон донорної домішки, в результаті чого весь монокристал залишається електрично нейтральним.
Вільні носії електричних зарядів під дією градієнта концентрації починають переміщатися з місць з великою концентрацією в місця з меншою концентрацією. Так, дірки будуть дифундувати з області p в область n, а електрони, навпаки, з області n в область p (рис. 2.1).

## Slide 3
Це спрямоване назустріч один одному переміщення електричних зарядів утворює дифузійний струм p-n-переходу. Але як тільки дірка з області p перейде в область n, вона виявляється в оточенні електронів, які є основними носіями електричних зарядів в області n. Тому є велика ймовірність того, що відбудеться явище рекомбінації, в результаті якої не буде ні дірки, ні електрона, а залишиться електрично нейтральний атом
напівпровідника.
Але якщо раніше позитивний електричний заряд кожної дірки компенсувався негативним зарядом іона акцепторной домішки вобласті p, а заряд електрона – позитивним зарядом іона донорної домішки в області n, то після рекомбінації дірки і електрона електричні заряди нерухомих іонів домішок, що створили цю дірку і електрон, залишаться не скомпенсовані. І, в першу чергу, не скомпенсовані заряди іонів домішок виявляють себе поблизу межі розділу, де утворюється шар просторових зарядів, розділених вузьким проміжком . Між цими зарядами виникає електричне поле з напруженістю Е, яке називають полем потенціального
бар’єру, а різниця потенціалів на межі поділу двох зон, що обумовлюють це
поле, називають контактною різницею потенціалів k (рис. 2.2).

## Slide 4
Це електричне поле видаляє носії зарядів з перехідного шару: електрони в n-область, а дірки в p-область. Внаслідок цього перехідний шар збіднюється носіями і набуває властивостей діелектрика. Глибина проникнення поля у напівпровідник залежить від його провідності: чим вона менша, тим більшою буде глибина. Тому, коли ступінь легування p- і n- областей неоднакова, збіднений носіями заряду шар утворюється переважно в напівпровіднику, котрий зазнав слабшого легування. При намаганні носіїв проникнути в „чужу” область їм доводиться долати потенціальний бар’єр досить значної висоти. Тому, хоч деякий обмін зарядами між p- і n- областями існує, проте він дуже незначний.
При відсутності зовнішнього електричного поля встановлюється динамічна рівновага між потоками основних і неосновних носіїв електричних зарядів, тобто між дифузійною і дрейфовою складовими струму p-n- переходу, тому що ці складові спрямовані назустріч один одному.

## Slide 7
У міру збільшення зовнішньої напруги прямий струм p-n-переходу зростає. Основні носії після переходу межі розділу стають неосновними в протилежній частині напівпровідника і, заглибившись в неї, рекомбінують з основними носіями цієї області. Але, поки підключене зовнішнє джерело, струм через перехід підтримується безперервним надходженням електронів із зовнішнього кола в n-область і видходом їх з p-області в зовнішнє коло, завдяки чому відновлюється концентрація дірок в p-області.

## Slide 8
2. Загальні відомості про діоди.
Напівпровідниковий діод – це двохполюсний електроперетворювальний напівпровідниковий прилад, що має один p-n перехід і два електроди: катод та анод.
Всі напівпровідникові діоди можна розділити на дві групи: випрямні і спеціальні. Випрямні діоди призначені для випрямлення змінного струму. Залежно від частоти і форми змінної напруги вони діляться на високочастотні, низькочастотні та імпульсні. У спеціальних типах напівпровідникових діодів використовують різні властивості p-n-переходу: явище пробою, бар’єрну ємність переходу і т.д.
Спрощена структура діода показана на рис. 2.4а, а його умовне графічне зображення – на рис. 2.4б.

## Slide 9
Електрод діода, який підключений до p-області, називають анодом (А),
а електрод, що підключений до n-області – катодом (К). Якщо анод позитивний по відношенню до катода, то на діод подано пряме зміщення; струм діода при цьому називають прямим. При зворотному зсуві катод більш позитивний, ніж анод. Зворотний струм при цьому обмежений малим струмом насичення.
Як правило, напівпровідникові діоди виконують на основі несиметричних p-n-переходів. У цьому випадку в одній з областей концентрація домішки, що визначає тип провідності, значно більше, ніж в іншій області. Область з високою концентрацією домішки називають емітером. Функції емітера може виконувати як катод, так і анод. Область з низькою концентрацією домішки називають базою. База має значно більший об’ємний опір, ніж емітер.

## Slide 13
Вхідна напруга може збільшуватися або зменшуватися, що обумовлює
відповідне збільшення або зменшення струму через стабілітрон. Коли стабілітрон працює при напрузі стабілізації (в області пробою), при збільшенні вхідної напруги через нього може йти великий струм. Однак напруга на стабілітроні залишиться незмінною. Стабілітрон здійснює протидію збільшенню вхідної напруги, оскільки при збільшенні струму його питомий опір падає, що дозволяє вихідній напрузі на стабілітроні залишатися постійною при змінах вхідної напруги. Зміна вхідної напруги проявляється тільки в зміні спаду напруги на послідовно включеному резисторі. Сума спадів напруги на цьому резисторі і стабілітроні дорівнює вхідній напрузі. Вихідна напруга знімається зі стабілітрона і може бути збільшена або зменшена шляхом заміни стабілітрона і включеного послідовно з ним резистора.